ООО « Ярдизель  Сервис »

Директор – Шехонов Михаил Борисович-8 (4852) 33-34-84

Тел./факс- 8 (4852) 97-79-00,  75-77-16,  75-77-18, 75-77-19

ООО «Ярдизель Сервис » производит установку на тракторы «Кировец» К-701 /бывшие в эксплуатации/ дизельных двигателей ЯМЗ-238 НД-5 взамен двенадцатицилиндровых двигателей ЯМЗ-240 БМ-2, а также поставку оригинальных деталей фирменного изготовления, входящих в комплект переоборудования (без двигателя) для установки силами потребителей с сопровождением технологической документации на проведение работ по установке.

Установка силового агрегата ЯМЗ 238 НД-5 на Трактор «Кировец» К-701 обеспечивает ряд преимуществ:

Снижение расхода топлива на 5… 7%,

Снижение веса двигателя на 35% и уменьшение габаритов,

Снижение расхода масла на 30%,

Упрощается эксплуатация и тех.обслуживание двигателя,

Сохранение тяговых свойств на всех передачах,

Сохранение рабочих скоростей на всех передачах,

Заводом изготовителем на двигатель предоставляется гарантия 12 месяцев

## Характеристики двигателей ЯМЗ-238 НД-5 и ЯМЗ-240 БМ-2

| Двигатель | ЯМЗ 238 НД-5 | ЯМЗ 240 БМ-2 |
| --- | --- | --- |
| Рабочий объем, л | 14,86 | 22,3 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) при n мин-1 | 220 (300)/1900 | 220 (300)/1900 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1280 (130) | 1275 (130) |
| Минимальный удельный расход топлива, г/л.с.ч. | 162 | 165 |
| Масса, кг | 1250 | 1760 |

В комплект деталей по установке двигателя  входит: (без двигателя)

| № | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Ед.из. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 701.0016-0142 | Переходный диск | 1 | шт |
| 3. | 701.1005.010 | Передняя опора в сборе | 1 | шт |
| 4. | 701.100715 | Опора задняя левая | 1 | шт |
| 5. | 701.100720 | Опора задняя правая | 1 | шт |
| 6. | 701.100716 | Пластина к опоре правой | 1 | шт |
| 7. | 701.1007021 | Пластина к опоре левой | 1 | шт |
| 8. | 701.100717 | Уголок | 2 | шт |
| 9. | 5336-1304030Я8 | Трубка отвода топлива | 1 | шт |
| 10. | 5320-1104260Я8 | Трубка подвода топлива к подкачке | 1 | шт |
| 11. | 701.180110 | Патрубок отводящий | 5 | шт |
| 12. | 701.370810 | Рукав ф 100 L 1000 | 1 | шт |
| 13. | 701.111825 | Фланец на ТКР | 1 | шт |
| 14. | 701.006.07.06 | Растяжка крепления газовыхода к раме | 1 | шт |
| 15. | 150Я-1307 | Патрубок подводящий водяного насоса | 1 | шт |
| 16. | 701.13.025 | Рукав подводящий водяного насоса | 1 | шт |
| 17. | 701.13.010 | Рукав отводящий водяной | 2 | шт |
| 18. | 701.1115.032 | Труба переходная всасывающая | 1 | шт |