ООО « Ярдизель  Сервис »

Директор – Шехонов  Михаил  Борисович- 8 (4852) 33-34-84

Тел./факс- 8 (4852) 97-79-00,  75-77-16,  75-77-18,  75-77-19

ООО «Ярдизель Сервис » производит переоборудование тракторов Т-150 и Т-150К /бывших в эксплуатации/ дизельными двигателями ЯМЗ-236 М2 взамен штатных двигателей СМД-62. Фирма поставляет комплекты деталей для установки на трактор. Комплект состоит из модифицированного и доукомплектованного двигателя и набора оригинальных деталей фирменного изготовления для его установки на шасси трактора.  Комплект технической документации по установке двигателя прилагается.

Применение ЯМЗ 236 М2-1 на трактор Т-150 обеспечивает ряд преимуществ:

снижение эксплуатационного расхода топлива на 15%,

повышает их техническую готовность и надежность,

снижает эксплуатационные расходы,

увеличен моторесурс, по сравнению с двигателем СМД-62

запасные части, и комплектующие изделия производятся в РФ,

упрощается эксплуатация и обслуживание двигателя,

Заводом-изготовителем на двигатель предоставляется гарантия 12 месяцев.

Характеристики двигателей СМД-62 и ЯМЗ 236 М2

| Двигатель | СМД-62 | ЯМЗ-236М2 |
| --- | --- | --- |
| Рабочий объем, л | 9,11 | 11,15 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) при n мин-1 | 175/2100 | 180/2100 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 65 | 68 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/л.с.ч. | 168 | 157 |
| Масса, кг | 955 | 890 |
| Электростартер | - | + |

В комплект деталей по установке двигателя  входит: (без двигателя)

| № | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Ед.из. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 150Я-10.021-10 | Кольцо проставочное | 1 | шт |
| 2. | 150Я-10.015 | Маховик | 1 | шт |
| 3. | 236-1005121 | Втулка шлицевая | 1 | Шт |
| 4. | 80.209А | Подшипник | 1 | Шт |
| 5. | 150Я-11.022-10 | Патрубок впускной воздушный | 1 | Шт |
| Адаптированное сцепление. |
| 6. | 238-1601094Г | Диск ведущий средний | 1 | Шт |
| 7. | 150Я-10.025 | Диск нажимной | 1 | Шт |
| 8. | 238-1601304 | Кольцо упорное | 4 | Шт |
| 9. | 312681 | Регулировочные шайбы сцепления | 16 | Шт |
| Опора. |
| 10. | 150Я-10.040-10 | Кронштейн задн. опоры левый | 1 | Шт |
| 11. | 150Я-10.041-10 | Кронштейн задн. опоры правый | 1 | Шт |
| 12. | 150Я-10.050-10 | Балка передней опоры в сборе | 1 | Шт |
| Газовыпуск. |
| 13. | 150Я-12.010-10 | Газопровод | 1 | Шт |
| 14. | 236-1118054 | Прокладка выпускного коллектора | 2 | Шт |
| Охлаждение. |
| 15. | 150Я-13.006-10 | Патрубок отводящий радиатора | 1 | Шт |
| 16. | 150Я-13.017-10 | Патрубок подводящий водяного насоса | 1 | Шт |
| 17. | 150Я-13.025 | Рукав ф 50 L=380мм | 1 | Шт |
| 18. | 150Я-13.010 | Рукав ф 40 L=500мм | 2 | Шт |
| Обвязка компрессора. |
| 19. | 500-3509260-20 | Трубка подвода масла к компрессору | 1 | Шт |
| 20. | 504В-3509197-4 | Трубка подв. воздуха ф 16 L=270 | 1 | Шт |
| 21. | 500-3509248 | Патрубок компрессора воздушный | 1 | Шт |
| 22. | 130-3509240 | Прокладка | 1 | Шт |
| 23. | 500-3509235 | Патрубок впускного коллектора | 1 | Шт |
| 24. | 500-3509238 | Прокладка | 1 | Шт |
| 25. | 150Я-13.025 | Трубка подвода воды (ф L=350, ф16) | 1 | Шт |
| 26. | 150Я-13010 | Трубка отвода воды (ф L=550, ф 16) | 1 | Шт |
| 27. | 150Я-13022 | Хомут ф 16 | 6 | Шт |
| 28. | 37.90.51 | Уголок (вода) | 4 | Шт |
| 29. | 53.54.55 | Штуцер подвода масла | 1 | Шт |
| 30. | 314681-П29 | Штуцер переходной | 1 | Шт |
| 31. | 852 882-П15 | Спец. болт | 2 | Шт |
| 32. | 150Я-11.130 | Штуцер отвода топлива | 1 | Шт |
| Крепеж |
| 33. | 201416-П | Болт М 16х80 | 4 | Шт |
| 34. | 201408-П29 | Болт М 16х45 | 4 | Шт |
| 35. | 201499-П29 | Болт М 10х45 | 14 | Шт |
| 36. | 200315-П29 | Болт М 10х35 | 8 | Шт |
| 37. | 310214-П29 | Болт М 12х45 | 10 | Шт |
| 38. | 200827-П29 | Болт М 12х120 | 2 | Шт |
| 39. | 310205-П29 | Шайба гровер ф12 | 2 | Шт |
| 40. | 252134-П2 | Шайба гровер 10 | 22 | шт |
| 41. | 252136-П2 | Шайба 16 | 8 | шт |
| 42. | 252135-П2 | Шайба 12 | 10 | шт |
| 43. | 250615-П29 | Гайка М 12 | 2 | шт |
| 44. | 250513-П5 | Гайка М 10 | 6 | шт |